## Slide 1
デコンボリューション
ICA、ALS
各種処理
正負逆転
ピークピッキングで成分を選択
独立成分分析を用いたMS/MSデコンボリューション
山本 博之 (質量分析インフォマティクス研究会)
保持時間
物質A
物質B
m/z
m/z
m/z
精度の低いスペクトルマッチング
精度の高いスペクトルマッチング
デコンボリューションの概要
各保持時間の
MS/MSスペクトルを取得
設定したm/zの幅でビニング
m/z
m/z
行列
m/z
保持時間
信号強度
m/z
保持時間
MS/MSスペクトル
クロマト
グラム
メタボロミクス(DIA)の例 その1(MS-DIAL4)データ)
プロテオミクス(DIA)の例 その1 (Specter5)データ、ペプチド)
独立成分分析(クロマトを独立)
独立成分分析(スペクトルを独立)
デコンボリューション(ICA、ALS)の結果
(MS-DIALの論文Fig.3より転載)
独立成分分析を用いてデコンボリューションを行った後、その値を初期値としてAlternating least squares (ALS)を行い、MS/MSのデコンボリューションを行った1,2)
(得られた成分と元のデータの相関係数を用いた正負の逆転、ピークピッキングによる成分の選択などの後処理を追加)
成分 | GFSASSAR | GFSANSAR
1 | 0.0784 | 0.2565
2 | 0.0651 | 0.1603
3 | 0.0327 | 0.1292
4 | 0.2911 | 0.0842
5 | 0.0861 | 0.0759
結論
保持時間
保持時間
ICAを初期値としたALSの結果
独立成分分析を用いたデコンボリューションとして、GC-MSのデータに対して、クロマトグラムのピーク同士を独立として行った方法が報告されている3)が、MS-DIALのデータに適用した結果、うまく分離出来なかった。一方で、MS/MSスペクトル同士を独立として独立成分分析を行った結果、クロマトグラム同士もうまく分離できることが確認できた。
プロテオミクス(DIA)の例 その2 (Specter5)データ、リン酸化ペプチド)
メタボロミクス(AIF)の例 その2(CorrDec6)データ)
シミュレーション
理論スペクトルとの類似度
5成分(デフォルト)で計算
866.395(1)
成分 | S4613 | S4618
1 | 0.8799 | 0.1602
2 | 0.1505 | 0.4371
3 | 0.7192 | 0.1718
2成分で計算
成分 | S4613 | S4618
1 | 0.1149 | 0.6135
2 | 0.8738 | 0.1710
(ライブラリのMS/MSスペクトル)
S4613の最大intensity
m/z=866.396
S4618の最大intensity
m/z=1294.6039
5成分の時はやや分離しすぎており、2成分の方が分離がうまく出来ていることから、成分数を最適化することでより分離の精度が高くなる可能性がある
(ただし、成分数を小さく設定すると分離が中途半端になり、
成分数は大きめに設定した方がうまく行くことが経験上多い)
成分 | Glutamine | Acetylcarnosine
1 | 0.7140 | 0.1581
2 | 0.1409 | 0.0512
成分 | Glutamine | Acetylcarnosine
1 | 0.2747 | 0.0860
2 | 0.9358 | 0.0124
3 | 0.0461 | 0.7778
4 | 0.1472 | 0.0769
デコンボリューションの結果得られた成分と、
標品のMS/MSスペクトルと比較した結果、
成分1がGlutamineとの類似度が高かったが、Acetylcarnosineと類似度が高い成分は確認できなかった
メタボロミクス(DDA)の例 その3(MS-DIALデータ)
ノイズなし
ノイズあり
ノイズあり
ノイズなし
+
+
=
=
データの生成
デコンボリューション(独立成分分析)
×
ノイズ
×
その結果、デコンボリューション前に比べ、デコンボリューション後の方が、スペクトルマッチングの結果得られた類似度が高い方にややシフトしていたことから、デコンボリューションの効果が確認
スペクトル方向を独立として独立成分分析を行い、その結果を初期値としてALSを用いたデコンボリューションを、メタボロミクスのDIAのデータ(MS-DIAL)と、プロテオミクスのDIAのデータ(Specter)に適用した。それぞれデコンボリューションを行い、スペクトルライブラリとの類似度を確認した結果、 DIAのデータはいずれも分離が十分出来ていることが確認できた。またクロマトグラムが完全に重なった場合の例としてAIFに本手法を適用した結果、2段階のデコンボリューションにより、分離が十分出来ることが確認できた
デコンボリューション
[1] Yamamoto H. et al., Biochem. Eng. Journal, 3, 149-156 (2006).
[2] ⼭本博之ら，第 49 回 ⾃動制御連合講演会 (2006).
物質AとBが混ざったMS/MSスペクトルをデコンボリューションすることで、物質AとBのMS/MSスペクトルに分離出来、その後の標品のMS/MSスペクトルもしくは理論値のスペクトルとのスペクトルマッチングにおいて、より精度の高い(類似度の高い)マッチングが可能となる
物質A
物質B
MS/MSスペクトル
クロマトグラム
[4] Tsugawa H. et al., Nat Methods., 12(6), 523-6 (2015).
[3] Domingo-Almenara X et al., J Chromatogr A., 1409, 226-33 (2015).
metoclopramide
norcocaine
184.015
136
184
136.075
https://ms-bio.info/
[5] Peckner, R. et al., Nat Methods 15, 371–378 (2018).
(Specter論文Fig.4より転載)
ペプチドのアミノ酸配列から生成した理論
MS/MSスペクトルの類似度から、GFSASSAR
は成分4、GFSANSARは成分1として抽出出来
ていることから、デコンボリューションによりうま
く分離が出来ていることが確認できる
(パラメーター)
成分数、ALSの繰り返し回数、正則化パラメーター
ピーク幅、ピークギャップギャップ
S4613: GYYS[+80]PYSVSGSGSTAGSR
S4618: GYYSPYSVS[+80]GSGSTAGSR
実測スペクトルとの類似度
実測スペクトルとの類似度
866.395(2)
1294.605(3)
1294.605(2)
866.395(1)
(m/zが300～1500の範囲内)
S4613とS4618のライブラリのMS/MSスペクトルと比較して、
デコンボリューションで分離された
成分と類似度が高いことを確認
[6] Tada I. et al., Anal Chem. 92(16), 11310-11317 (2020).
デコンボリューションが不十分であると考えられたので、成分1と相関の高い(0.9以上)クロマトグラムを抽出し、選んだデータを用いて再度デコンボリューションを行った
実測スペクトルとの類似度
実測スペクトルとの類似度
2段階でデコンボリューションを行うことにより、
類似度の高い成分を抽出可能
クロマトグラムが完全に重なり合っている場合でも、
ある条件では独立成分分析で分離することが出来る
前
後
()内は信号強度の順位
特定のピークではなく、サンプルに含まれる
ピーク全体に対してデコンボリューションを実行
MS/MSスペクトルとライブラリのスペクトルの
類似度の分布を、デコンボリューション前後で比較